# Projekts

# APSTIPRINĀTI

## ar Sabiedrisko pakalpojumu

## regulēšanas komisijas padomes

## 2006.gada           lēmumu Nr.

(protokola. Nr.  (   ), p.  .)

Noteikumi par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasībām

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

9.panta pirmās daļas 2.punktu  un 10.panta septīto daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka kvalitātes prasības elektroenerģijas sadales sistēmas operatora (turpmāk - piegādātājs) sniegtajam elektroenerģijas sadales pakalpojumam (turpmāk – pakalpojums) galalietotājam, līdz kura elektroietaises piederības robežai piegādātājs piegādā elektroenerģiju ar 220V spriegumu (trīsfāzu sistēmā ar 4 vadiem starp fāzes vadiem un nullvadu, trīsfāzu sistēmā ar 3 vadiem starp fāzes vadiem).

II. Kvalitātes prasības

2. Piegādātājs pieņem no elektroenerģijas galalietotāja, līdz kura elektroietaises piederības robežai tiek piegādāta elektroenerģija ar 220V spriegumu (turpmāk – lietotājs), mutvārdu, rakstveida un telefoniskas sūdzības un iesniegumus. Piegādātājs reģistrē lietotāja sūdzības vai iesnieguma saņemšanas laiku un sūdzības saturu.

3. Atbildi uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām piegādātājs sniedz 15 dienu laikā.

4. Piegādātājs var sniegt atbildi uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām sniegt 30 dienu laikā, ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāiegūst būtiska papildu informācija.

5. Septiņu darba dienu laikā pēc lietotāja sūdzības par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nepareizu darbību saņemšanas piegādātājs veic elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pārbaudi elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta atrašanās (uzstādīšanas) vietā vai nepieciešamības gadījumā - akreditētā laboratorijā.

6. Ne retāk kā vienu reizi gadā piegādātājs pārbauda un reģistrē lietotāja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus.

7. Piegādātājs pastāvīgi nodrošina, ka tiek uzskaitīti un reģistrēti plānotie un neplānotie elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, kas ilgāki par 3 minūtēm. Piegādātājs atsevišķi reģistrē konstatēto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaitu un ilgumu plānotajiem un neplānotajiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem.

8. Piegādātājs nodrošina elektroenerģijas sprieguma vērtību robežās no 220V -15% līdz 220V +10%  uz lietotāja elektroietaises piederības robežas.

9. Šo noteikumu 8.punktā noteiktā elektroenerģijas sprieguma vērtību Piegādātājs nodrošina      95 % (deviņdesmit piecos procentos) no nedēļā izmērītiem elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, neņemot vērā sprieguma pārtraukumus.

10. Elektroenerģijas sprieguma vērtība uz lietotāja elektroietaises piederības robežas nedrīkst pārsniegt 220V +15% jeb 253 V.

III. Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošana

11. Lietotājam, uz kura elektroietaišu piederības robežas netiek nodrošināta šo noteikumu 8.-9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstoša elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāte, piegādātājs piemēro pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu.

12. Pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu piegādātājs piemēro, ja spriegums uz lietotāja elektroietaises piederības robežas noteiktā laika periodā vairāk nekā 5% (piecos procentos) no nedēļā izmērīto elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, neņemot vērā sprieguma pārtraukumus, ir mazāks kā 220V -15% vai atrodas 220V +10% ÷ +15% robežās.

13. Pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu aprēķina pēc formulas:

Tp =  0,3 x Csad  + Ci  + Cs, kur:

Tp –  pazeminātais elektroenerģijas sadales tarifs;

Csad –  elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs;

Ci – attiecīgajai lietotāju grupai piemērojamā maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, ja tā ir noteikta;

Cs –attiecīgajai lietotāju grupai paredzētā maksa par atļauto slodzi, ja tā ir noteikta.

14. Lai pretendētu uz pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu, lietotājs iesniedz piegādātājam iesniegumu, kurā pamato nepieciešamību veikt elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes pārbaudi un norāda vietu (adresi), kurā nepieciešams izdarīt mērījumus.

15. Desmit dienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā paredzētā iesnieguma saņemšanas, piegādātājs rakstiski vienojas ar lietotāju par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes pārbaudei nepieciešamo mērījumu vietu, laiku un maksu par mērījumiem. Vienošanās ietver šādus obligātus nosacījumus:

15.1. ja izmērītais elektroenerģijas spriegums neatbilst robežām 220 V ±10% (mazāk par 198 V vai vairāk par 242 V) vairāk kā piecos procentos no nedēļā izmērītiem elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, par mērījumiem maksā piegādātājs;

15.2. ja izmērītais elektroenerģijas spriegums neatbilst robežām 220 V ±10% (mazāk par 198 V vai vairāk par 242 V) mazāk kā piecos procentos no nedēļā izmērītiem elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, par mērījumiem maksā lietotājs.

16. Piegādātājs vienu nedēļu nepārtraukti veic elektroenerģijas sprieguma mērījumus uz lietotāja elektroietaises piederības robežas. Mērījumu rezultātus reģistrē piegādātāja sastādītā aktā, kuru paraksta piegādātāja pārstāvis un lietotājs.

17. Pēc iegūto mērījumu rezultātu analīzes piegādātājs 20 dienu laikā informē par tiem lietotāju un piemēro pazemināto elektroenerģijas sadales tarifu, vai atsaka pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanu, rakstveidā pamatojot atteikuma iemeslus.

18. Ja elektroenerģijas spriegums neatbilst šo noteikumu 8.- 9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, piegādātājs un lietotājs izdara izmaiņas elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā un piemēro pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu sākot ar nākamo norēķina periodu.

19. Pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu piemēro līdz brīdim, kad elektroenerģijas spriegums uz lietotāja elektroietaises piederības robežas atbilst šo noteikumu 8. – 9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām un to apliecina atkārtotu mērījumu rezultāti, kas reģistrēti piegādātāja pārstāvja un lietotāja parakstītā aktā.

20. Piegādātajam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt atkārtotus elektroenerģijas sprieguma mērījumus uz lietotāja elektroietaises piederības robežas, mērījumu laiku saskaņojot ar lietotāju. Atkārtotu elektroenerģijas sprieguma mērījumu rezultātus reģistrē piegādātāja sastādītā aktā, kuru paraksta piegādātāja pārstāvis un lietotājs.

21. Ja atkārtoti veikto elektroenerģijas sprieguma mērījumu rezultāti atbilst šo noteikumu 8.-9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, piegādātājs norēķinus ar lietotāju sākot ar nākamo norēķinu periodu veic pēc attiecīgajai lietotāju grupai apstiprinātā elektroenerģijas sadales tarifa. Šādā gadījumā piegādātājs un lietotājs izdara izmaiņas starp piegādātāju un lietotāju noslēgtajā elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā.

22. Ja lietotājs nepiekrīt šo noteikumu 16. un 20.punktā noteiktajā kārtībā veikto elektroenerģijas sprieguma mērījumu rezultātiem, lietotājs izdara attiecīgu atzīmi piegādātāja sastādītajā aktā.

23. Lietotājam ir tiesības par saviem līdzekļiem pieprasīt elektroenerģijas sprieguma mērījumu veikt akreditētai laboratorijai. Piegādātājam ir pienākums sniegt informāciju par visām akreditētajām laboratorijām un sekmēt lietotāja izvēlētas akreditētas laboratorijas mērījumu veikšanu.

24. Par akreditētas laboratorijas veikto mērījumu rezultātiem lietotājs informē piegādātāju, iesniedzot akreditētās laboratorijas veikto mērījumu apliecinošus dokumentus.

25. Ja akreditētās laboratorijas veikto mērījumu rezultāti uz lietotāja elektroietaises piederības robežas neatbilst šo noteikumu 8.-9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, piegādātājs atmaksā lietotājam maksu, kas saskaņā ar šo noteikumu 15.2.punktu saņemta par piegādātāja veiktajiem elektroenerģijas sprieguma mērījumiem un kompensē lietotājam maksu par akreditētās laboratorijas veiktajiem elektroenerģijas sprieguma mērījumiem.

26. Ja piegādātājs konstatē, ka lietotājs pārsniedz elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā noteiktos ievadaizsardzības aparāta strāvas vai atļautās slodzes lielumus, pazemināts elektroenerģijas sadales tarifs nav piemērojams un par veiktajiem elektroenerģijas sprieguma mērījumiem maksā lietotājs.

27. Piegādātājs šo noteikumu 16.punktā noteiktos elektroenerģijas sprieguma mērījumus veic tikai pie nosacījuma, ja lietotājs ir samaksājis par visu iepriekšējā periodā patērēto elektroenerģiju un uz elektroietaises piederības robežas uzstādītais ievadaizsardzības aparāts atbilst elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā noteiktajiem parametriem.

28. Lietotājs var pieprasīt piegādātājam veikt atkārtotus elektroenerģijas sprieguma mērījumus ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās pārbaudes izdarīšanas.

IV. Noslēguma jautājums

29. Reizi gadā līdz 31.martam piegādātājs iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai atskaites par šo noteikumu 2.-10.punktā noteikto elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi pārskata gadā saskaņā ar šo noteikumu pielikumu

Priekšsēdētāja                                                                                                                 V.Andrējeva

Pielikums

Noteikumiem par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasībām, kas

apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas padomes

200_ .gada ______________ lēmumu Nr.___.

Komersanta nosaukums __________________________________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Komersanta licences Nr____________________________________

Atskaite par elektroenerģijas apgādes pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

| Rādītāji | Mērvienības | Pārskata gads | Iepriekšējais gads |
| --- | --- | --- | --- |
| Saņemtās lietotāju sūdzības | skaits |  |  |
| tajā skaitā |  |  |  |
| mutvārdu | skaits |  |  |
| telefoniskas | skaits |  |  |
| rakstveida | skaits |  |  |
| Atbildes uz lietotāju sūdzībām un iesniegumiem | skaits |  |  |
| tajā skaitā |  |  |  |
| 15 dienu laikā | skaits |  |  |
| 30 dienu laikā | skaits |  |  |
| 7 darba dienu laikā veikto komercuzskaites mēraparātu pārbaužu skaits (% no kopējā) | % |  |  |
| Reģistrētais komercuzskaites mēraparātu rādījumu skaits uz 1 lietotāju | skaits |  |  |
| Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumi | skaits |  |  |
| Plānotie elektroenerģijas piegādes pārtraukumi (>3min) uz 1 lietotāju | skaits |  |  |
| Plānotais piegādes pārtraukumu skaita samazinājums nākošajam gadam | % |  |  |
| Neplānotie elektroenerģijas piegādes pārtraukumi (>3min) uz 1 lietotāju | skaits |  |  |
| Plānotais piegādes pārtraukumu skaita samazinājums nākošajam gadam | % |  |  |
| Plānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu (>3min) ilgums uz 1 lietotāju | minūtes |  |  |
| Plānotais piegādes pārtraukumu ilguma samazinājums nākošajam gadam | % |  |  |
| Neplānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu (>3min) ilgums uz 1 lietotāju | minūtes |  |  |
| Plānotais piegādes pārtraukumu ilguma samazinājums nākošajam gadam | % |  |  |

Priekšsēdētāja									V.Andrējeva