APSTIPRINĀTS

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas padomes

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.303

(prot. Nr.52 (261), 8.p.)

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma

8. panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi nosaka vienotus elektroenerģijas sistēmas pieslēguma noteikumus un pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku elektroenerģijas ražotājiem (turpmāk – ražotājs).

- Noteikumos lietotie termini:

  - elektroiekārta – jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai patēriņam;

  - elektroietaise – vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai;

  - elektroietaises būvkomersants – elektroietaises būvniecībā sertificēta fiziska vai juridiska persona, kura pasūtītāja uzdevumā par pasūtītāja līdzekļiem saskaņā ar līgumu būvē elektroietaisi;

  - elektroietaises piederības robeža – piederības robeža starp sistēmas operatora un ražotāja īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošām elektroietaisēm;

  - elektrostacija - jebkura veida iekārta elektroenerģijas ražošanai, kas pievienota pārvades vai sadales sistēmai;

  - elektrotīkls – sistēmas daļa, pa kuru pārvada un sadala elektroenerģiju;

  - tehniskie noteikumi– dokuments, kuru sistēmas operators izsniedz ražotājam un kurā noteiktas tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektrostacijas vai palielinātu slodzi;

  - pieslēguma vieta – pieslēguma punkts sistēmā, pie kura par optimālām izmaksām iespējams pieslēgt elektroenerģijas ražotāja elektrostaciju.

2. Noteikumi sistēmas pieslēguma ierīkošanai un pieslēguma maksas noteikšana

- Sistēmas pieslēgumu veido elektrotīkla daļa elektroenerģijas pievadīšanai no ražotāja piederības robežas līdz pieslēguma vietai sistēmā.

- Jaunas elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai vai esošā sistēmas pieslēguma pārveidošanai ražotājs iesniedz sistēmas operatoram šo noteikumu 1.pielikumā noteiktā parauga pieteikumu sistēmas pieslēguma ierīkošanai.

- Vienlaikus ar pieteikumu ražotājs iesniedz pieteikuma paraugā noteiktos dokumentus. Vēja elektrostaciju pieslēgumam ražotājs iesniedz arī noteikumu 2.pielikumā noteikto pielikumu.

- Sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt no ražotāja papildu informāciju, kas nepieciešama jauna sistēmas pieslēguma ierīkošanai vai esošā sistēmas pieslēguma pārveidošanas uzsākšanai.

- Pieslēguma vietu un nosacījumus nosaka sistēmas operators, sešdesmit dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, izsniedzot ražotājam skaidrus un tehniski pamatotus tehniskos noteikumus.

- Ražotājs par saviem līdzekļiem nodrošina sistēmas pieslēguma projektēšanu saskaņā ar sistēmas operatora izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Ražotājs sistēmas pieslēguma būvprojektu saskaņo ar sistēmas operatoru un apstiprina atbilstoši būvniecību reglamentējošo tiesību aktu normām.

- Pēc sistēmas pieslēguma būvprojekta apstiprināšanas sistēmas operators un ražotājs noslēdz pieslēguma līgumu, kurā vienojas par sistēmas pieslēguma nosacījumiem, sistēmas pieslēguma būvdarbu organizēšanu, sistēmas pieslēguma būvdarbu grafiku un termiņiem, pieslēguma maksu, kā arī nosacījumiem ražotāja elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai.

- Pieslēguma maksu nosaka atbilstoši pieslēguma ierīkošanas faktiskajām izmaksām.

- Ja sistēmas pieslēguma būvdarbus nodrošina sistēmas operators, sistēmas pieslēguma elektroietaises būvkomersantu sistēmas operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā piedāvāto kvalitāti, pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski izdevīgāko sistēmas pieslēguma būvdarbu izpildi.

- Pieslēguma maksu, kas ietver visus ar sistēmas pieslēguma būvniecību saistītos izdevumus, maksā ražotājs.

- Sistēmas pieslēgums ir sistēmas operatora īpašums, ja sistēmas operators un ražotājs nevienojas citādi.

- Ja saskaņā ar pieslēguma izbūves būvprojektu, sistēmas pieslēguma būvdarbiem nepieciešama sistēmas operatora elektrotīklu rekonstrukcija, sistēmas operators un ražotājs rakstiski vienojas par nepieciešamo rekonstrukcijas darbu izpildi. Par šajā punktā noteiktajiem rekonstrukcijas darbiem maksā ražotājs.

- Strīdus, kas saistīti ar sistēmas pieslēguma ierīkošanu, izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

3. Ražotāja elektrostacijas pieslēgšana sistēmai

- Ražotājs rakstiski informē sistēmas operatoru par gatavību veikt elektrostacijas un sistēmas operatora elektroietaišu kopējo pārbaudi ne vēlāk kā četrdesmit piecas dienas pirms plānots uzsākt elektrostacijas un sistēmas paralēlās darbības pārbaudes.

- Savstarpēji pieņemamā laikā, bet ne vēlāk kā desmit darba dienas no rakstiskas informācijas par elektrostacijas un tās sistēmas pieslēguma būvniecības pabeigšanu saņemšanas, sistēmas operators pārbauda ražotāja uzstādītās elektrostacijas elektriskās daļas un izbūvētā sistēmas pieslēguma atbilstību sistēmas operatora izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

- Ja sistēmas operators konstatē, ka ražotāja uzstādītās elektrostacijas elektroietaises elektriskās daļas un izbūvētais sistēmas pieslēgums atbilst sistēmas operatora izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, sistēmas operators un ražotājs noslēdz vienošanos par savstarpējām operatīvajām attiecībām un paraksta elektroietaišu piederības robežu aktu.

- Pēc šo noteikumu 18.punktā noteikto dokumentu parakstīšanas sistēmas operators izsniedz ražotājam šo noteikumu 3.pielikumā noteiktā parauga atļauju pieslēgt elektrostaciju sistēmai uz pārbaudes laiku ne mazāku kā septiņdesmit divas stundas.

- Elektrostacijas un sistēmas paralēlās darbības pārbaudes laikā ražotājs, saskaņojot ar sistēmas operatoru, organizē sprieguma raksturlielumu mērījumus dažādos elektrostacijas darba režīmos. Elektrostacijas pārbaudes darbu izmaksas maksā ražotājs.

- Ja pārbaudē veiktie mērījumi atbilst sistēmas operatora noteiktajām prasībām, sistēmas operators paraksta aktu par elektrostacijas atzīšanu kā derīgu paralēlam darbam ar sistēmu (4.pielikums) un ne vēlāk kā nākošajā darba dienā izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai (5.pielikums) un pieslēdz elektrostaciju sistēmai.

# Priekšsēdētāja   									V.Andrējeva

1.pielikums

Sistēmas pieslēguma noteikumiem

elektroenerģijas ražotājiem, kas

APSTIPRINĀTI ar Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.303

(prot. Nr.52 (261), 8.p.)

PIETEIKUMS

elektrostacijas pieslēgumam _________________ sistēmai

200     . gada

1. Ražotājs

juridiskās personas nosaukums

adrese

vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds un uzvārds

Tālruņa, faksa Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā .

Reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā

Bankas rekvizīti

Kods Nr.			     Konta Nr.

2. Pieslēdzamās elektrostacijas nosaukums un atrašanās vieta (adrese)

3. Objekta apraksts:

Elektrostacijas tips [HES, VES (aizpilda arī 2. pielikumu), koģenerācijas stacija, cits]

Ģeneratora(u) tips

Ģeneratora(u) uzstādītā jauda (kW, kVA)

Turbīnas(u) tips

Upe, uz kuras plānota HES būvniecība

Elektrostacijas koģenerācijas ciklā izmantojamais kurināmais (fosilais, reģeneratīvais resurss) un paredzamā tā izmantošanas efektivitāte

Plānotā vienlaicīgā maksimālā patēriņa slodze (MW)

Plānotā elektroenerģijas izstrāde gadā (MWh) 								Plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā (MWh)

Plānotais elektroenerģijas pārpalikums gadā (MWh)

Plānotā koģenerācijas ciklā saražotā elektroenerģija gadā (MWh)

Plānotā koģenerācijas ciklā saražotā siltumenerģija gadā (MWh)

Plānotā siltumenerģijas piegāde centralizētai siltumapgādes sistēmai gadā (MWh)

Cita informācija

4. Vēlamā pieslēguma vieta

0,4 kV tīklam

6; 10; 20 kV tīklam

110 kV tīklam

5. Vēlamais pieslēgšanas termiņš

6. Atbildīgā persona  (ja ir nozīmēta)

vārds, uzvārds

kvalifikācijas, zināšanu pārbaudes datums, tālruņa Nr.

7. Kontaktpersona

vārds, uzvārds, tālruņa Nr.

Pievienojot dokumenta kopiju, jāuzrāda oriģināls.

Pielikumā:

1. Uzņēmumu reģistra izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības kopija

2. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības

3. Ražotāja objektu ģeogrāfiskā izvietojuma plāns

4. Zemes robežu plāna kopija

5. Dokumenta, kas apliecina nekustamā īpašuma valdījuma tiesības, kopija 		_______

6. Ekonomikas ministrijas atļaujas elektrostacijas būvei un iekārtu uzstādīšanai un jaunu jaudu ieviešanai, kopija;

7. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  izsniegtās licences  kopija (ja elektrostacijas jauda plānota 	lielāka par 1 MW),

### 8. Elektrostacijas elektriskā shēma ar norādītām piederības robežām un uzstādīto iekārtu elektrotehniskiem parametriem un operatīviem apzīmējumiem;

### 9. Iesniegums līguma sagatavošanai par savstarpējām elektriskās enerģijas piegādēm;

10. Atbildīgās personas zināšanu pārbaudes apliecības apstiprināta kopija.

Ražotāja pārstāvis:

paraksts			          amats, vārds, uzvārds

Z.v.

# Priekšsēdētāja    								            V. Andrējeva

2.pielikums

Sistēmas pieslēguma noteikumiem

elektroenerģijas ražotājiem, kas

APSTIPRINĀTI ar Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.303

(prot. Nr.52 (261), 8.p.)

# ĢENERATORU  TIPVEIDA  PĀRBAUŽU  REZULTĀTI

Sprieguma līmenis, veicot ģeneratoru pārbaudes 				 V

Saraksts ar aizsardzību funkcijām, to nostrādes laika iestatījumiem:

| Aizsardzības un automātikas funkcija | Iestatījums | Iedarbes laiks, s |
| --- | --- | --- |

Ģeneratora parametri, pieslēdzoties tīklam:

|  | Ģeneratora 1. tinuma Ieslēgšanās pie palaišanas vēja ātruma | Ģeneratora 2. tinuma Ieslēgšanās pie pārslēgšanās vēja ātruma | Ieslēgšanās pie nominālās jaudas, vēja ātruma |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrotīkla īsslēguma leņķis ((k) | 30( | 50( | 70( | 85( | 30( | 50( | 70( | 85( | 30( | 50( | 70( | 85( |
| Sprieguma izmaiņas koeficients ku((k)( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mirgošanas pakāpes koeficients kf((k) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elektrotīkla īsslēguma leņķis ((k) | 30( | 50( | 70( | 85( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirgošanas koeficients (cf)( |  |  |  |  |

Pārskats par strāvas augstākajām harmonikām:

| Pāra Nr. | Ģenerētā jauda | Harmoniku strāvas | Nepāra Nr. | Ģenerētā jauda | Harmoniku strāvas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | % no Inom |  | kW | % no Inom |
| 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  |
| 12 |  |  | 13 |  |  |
| 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  |
| 18 |  |  | 19 |  |  |
| 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  |
| 24 |  |  | 25 |  |  |
| 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  |
| 30 |  |  | 31 |  |  |
| 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  |
| 36 |  |  | 37 |  |  |
| 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  |

Ražotāja pārstāvis:	_________________		________________________________

paraksts		        	/ amats, vārds, uzvārds/

# Priekšsēdētāja   									V.Andrējeva

3.pielikums

Sistēmas pieslēguma noteikumiem

elektroenerģijas ražotājiem, kas

APSTIPRINĀTI ar Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.303

(prot. Nr.52 (261), 8.p.)

Atļauja    Nr.______

pieslēgt elektrostaciju___________

sistēmai uz pārbaudes laiku

____________						200    . gada “      “.

Atļauja izsniegta, saskaņā ar

Ražotāja nosaukums

elektrostacijas

objekta nosaukums, adrese

____________________________________________ iesniegto dokumentāciju, tai skaitā par veiktajiem montāžas un ieregulēšanas darbiem, novērtējot elektrostacijas jaunizbūvēto (rekonstruēto) elektroietaišu gatavību paralēlās darbības pārbaudes uzsākšanai.

Apskatītā elektroietaise:

Sistēmas operators

Sistēmas operatora  pilnvarotā persona	_____________________________________ vārds, uzvārds

Ražotājs

Ražotāja vadītājs vai tā pilnvarotā persona ___________________________________ vārds, uzvārds

Atbildīgā persona par energosaimniecību_____________________________________vārds, uzvārds

Elektroietaises būvkomersanta darbu vadītājs__________________________________vārds, uzvārds

Akta sastādītāji, apskatīja ___________________ sistēmai pieslēdzamo elektroietaisi (ģenerējošās iekārtas Nr.  							), izvērtēja sistēmas pieslēguma atbilstību būvprojektam, tehniskajiem noteikumiem.

Iesniegtā dokumentācija:

  - Tehniskie noteikumi;

  - Objekta elektroapgādes shēma (saskaņots elektrotehniskās daļas projekts);

  - Elektroietaises pārbaužu un mērījumu protokoli:

      - zemējumu mērījumu protokoli,

      - kabeļu ieguldīšanas segto darbu akti,

      - kabeļu pārbaužu akti,

      - relejaizsardzības shēmas, iestatījumu protokoli,

      - ģeneratoru, transformatoru, jaudas slēdžu, un atbilstošā 		sprieguma mērījumu protokoli.

  - Apliecinājums par elektrostacijas būvju un elektroietaises (ģenerējošo iekārtu Nr.							 ) montāžas darbu pabeigšanu, to atbilstību būvniecības un elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem un tehniskajām normām, un ka tās sagatavotas iekārtas izmēģināšanai ar sprieguma ieslēgšanu;

  - Elektrostacijas tehniskais raksturojums;

Sistēmas operatora pārstāvis: 		__________________		__________________ 						paraksts 			/amats vārds uzvārds/

# Priekšsēdētāja 									V. Andrējeva

4..pielikums

Sistēmas pieslēguma noteikumiem

elektroenerģijas ražotājiem, kas

APSTIPRINĀTI ar Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.303

(prot. Nr.52 (261), 8.p.)

AKTS    Nr. ______

# par elektrostacijas  atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu

# 200  . gada “                “

Akts sastādīts, apskatot

ražotāja nosaukums

elektrostacijas

objekta nosaukums, adrese

elektroietaises (ģenerējošo iekārtu Nr.)

montāžas elektrotehnisko daļu pēc elektroietaišu paralēlās darbības pārbaudes pabeigšanas.

Sistēmas operators :

Sistēmas operatora pilnvarotā persona	______________________________________vārds, uzvārds

Ražotājs

Vadītājs vai tā pilnvarota persona____________________________________________vārds, uzvārds

Akta sastādītāji, iepazīstoties ar elektroietaišu paralēlās darbības pārbaudes (72 stundu) aktu, tā pielikumos fiksētajiem pārbaužu un mērījumu rezultātiem, izvērtēja elektrostacijas automātikas darbības iestādījumu un ražotās elektroenerģijas parametru atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, tai strādājot dažādos darba režīmos, paralēli ______________ sistēmai

Akta sastādītāji atzīst ražotāja elektrostacijas elektroietaisi (ģenerējošās ietaises Nr. 					) par derīgu paralēlam darbam ar ________________ sistēmu.

Pielikumā:

- Akts par elektrostacijas nodošanu ekspluatācijā;

- Ražotāja elektroietaises (ģenerējošo iekārtu Nr. 				) pārbaudes, saskaņā ar pilnās pārbaudes programmu, akts.

- Elektroenerģijas (un siltumenerģijas) uzskaites parametri un skaitītāju rādījumi, izdrukas.

Sistēmas operators:

Sistēmas operatora pilnvarotā persona

paraksts	                                           vārds, uzvārds

Ražotājs:

Vadītājs vai tā pilnvarotā persona

paraksts	                                      vārds, uzvārds

# Priekšsēdētāja  									    V.Andrējeva

5.pielikums

Sistēmas pieslēguma noteikumiem

elektroenerģijas ražotājiem, kas

APSTIPRINĀTI ar Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.303

(prot. Nr.52 (261), 8.p.)

ATĻAUJA    Nr.______

elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai

_____________				          200    . gada “     “.

plkst.

Izsniegta 																	 ražotāja juridiskais nosaukums

elektrostacijas

objekta nosaukums, adrese

elektroietaises (ģenerējošo iekārtu Nr.

pieslēgšanai paralēlam darbam ar _____________________________		 sistēmu

Ģeneratoru tehniskie rādītāji:

Tips

Jauda

Jaudas koeficients cos (

Pieslēgšanas vieta ________________sistēmai:

Darba režīms:

Attiecīgā sistēmas operatora akts par elektrostacijas elektroietaises pieslēguma atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar ______________ sistēmu

Nr.		 sastādīts 200      . gada “        “ 				.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar vienošanos par savstarpējām operatīvajām attiecībām atļauts minētās ģenerējošās iekārtas pieslēgt paralēli 						 sistēmai

| Sistēmas operatora pilnvarotās personas amats | paraksts | vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |

# Priekšsēdētāja  								V.Andrējeva