Nolikuma 2.pielikums

identifikācijas Nr. SPK2015/2

GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI

Iepirkumu komisijas

2015.gada 18.marta sēdē

(protokols Nr. 1-16.1/3)

Tehniskā specifikācija iepirkumam

„Par tiesībām piegādāt kokskaidu granulas 2015.gadā”

identifikācijas Nr. SPK2015/2

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Kopējais plānotais piegādes apjoms ir 50 t ± 10% |
| 1.2. | Višķu iela 21 K, Daugavpilī Kopējais piegādes daudzums 50 t ± 10%. |
|  | Piegāde notiek pa daļām, nemazāk par 8 kokskaidu granulu palešu, vienas piegādes daudzums, nemazāk par 7680 kg, iepakojums – maisi līdz 60 kg. |
| 2. | Speciālie nosacījumi |
| 2.1. | Kurināmā kvalitāte: 1. Mitrums max. 7,4%; 2. Pelni ≤ 1,4%; 3. Siltumspēja zemākā 4200 kcal/kg; 4. Kokskaidu granulu izmērs 6-8 mm. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Piegādi veikt saskaņā ar noslēgto līgumu. |
| 3.2. | Koksakidu granulu piegāde-izkraušana notiek ar piegādātāja autotransportu-manipulatoru. |